## Slide 1
ANALYSE SPATIALE — DONNÉES, ANALYSE ET MANIPULATION DANS R
Module 1 — Jour 2
Introduction à la pensée spatiale et aux données géospatiales
Support conceptuel — indépendant de R
IFORD Yaoundé — Institut de Formation et de Recherche Démographiques

## Slide 2
NOTE
Quelques considérations
1
Les formats de données (point, ligne, polygone, raster) sont expliqués AVANT et INDÉPENDAMMENT de R.
2
Nouvelle section : l'algèbre raster, ses catégories d'opérations et son utilité, sans R.
3
Nouvelle section : les opérations vectorielles — points, lignes, polygones, séparément ou combinés.
4
Nouvelle section : la combinaison raster / polygone (statistique zonale), sans R.
5
Formats de fichiers enrichis : ajout des bases de données géographiques (GDB) multi-couches.
IFORD Yaoundé • Module 1 — Jour 1
2

## Slide 3
FEUILLE DE ROUTE
Agenda du Jour 1
1
Introduction à la pensée spatiale
2
Formats de données spatiales : point, ligne, polygone, raster
3
Opérations vectorielles fondamentales
4
Algèbre raster et combinaison raster / polygone
5
Formats de fichiers et bases de données géographiques (GDB)
6
Systèmes de référence de coordonnées (CRS)
7
Données spatiales et statistiques nationales
IFORD Yaoundé • Module 1 — Jour 1
3

## Slide 4
1. CONCEPTS FONDAMENTAUX
La pensée spatiale
Penser spatialement, c'est se demander non seulement « combien » et « qui », mais aussi « où » et « pourquoi à cet endroit ». La localisation et la proximité influencent les phénomènes démographiques.
Où sont les zones de forte densité de population ?
Les services (santé, éducation) sont-ils bien répartis ?
Comment se déplacent les flux migratoires ?
Existe-t-il un lien entre localisation et pauvreté, mortalité, accès à l'eau ?
Localisation, proximité, répartition
IFORD Yaoundé • Module 1 — Jour 1
4

## Slide 5
2. FORMATS DE DONNÉES SPATIALES
Deux grandes familles : vecteur et raster
VECTEUR
Objets discrets, aux contours précis
Point — une position (X, Y)
Ligne — un tracé continu
Polygone — une surface fermée
Utilité : localités, routes, régions, zones de dénombrement.
RASTER
Surface continue, grille de cellules
Chaque cellule (pixel) porte une valeur : altitude, population, occupation du sol…
Utilité : modèles d'altitude, surfaces de population, imagerie satellite.
IFORD Yaoundé • Module 1 — Jour 1
5

## Slide 6
2.1 DONNÉES VECTORIELLES
Le point
(X, Y)
Définition — Une position unique dans l'espace, définie par une paire de coordonnées (X, Y).
Contenu — Une coordonnée géographique, associée à des attributs (nom, type, valeur, date…).
Ce que cela permet de faire — Localiser un lieu précis ; calculer une distance entre deux lieux ; mesurer une concentration ou une densité d'événements.
Utilité — Centres de santé, écoles, ménages enquêtés, cas de maladie, localités.
IFORD Yaoundé • Module 1 — Jour 1
6

## Slide 7
2.1 DONNÉES VECTORIELLES
La ligne
Définition — Une suite ordonnée de points reliés entre eux, formant un tracé continu.
Contenu — Une séquence de coordonnées et des attributs (nom, catégorie, longueur, sens).
Ce que cela permet de faire — Mesurer une distance ou un temps de parcours ; analyser la connectivité d'un réseau ; calculer une zone d'influence le long d'un axe.
Utilité — Routes, cours d'eau, lignes électriques, frontières administratives.
IFORD Yaoundé • Module 1 — Jour 1
7

## Slide 8
2.1 DONNÉES VECTORIELLES
Le polygone
Définition — Une surface fermée, délimitée par une ligne dont le point de départ et le point d'arrivée coïncident.
Contenu — Un contour fermé et des attributs (nom de zone, population, superficie, code administratif).
Ce que cela permet de faire — Calculer une superficie ; agréger des données par zone ; déterminer si un objet se trouve à l'intérieur d'une limite donnée.
Utilité — Régions, départements, arrondissements, zones de dénombrement, bassins versants.
IFORD Yaoundé • Module 1 — Jour 1
8

## Slide 9
2.2 MANIPULER LE VECTEUR
Opérations vectorielles fondamentales
Opération | S'applique à | Ce qu'elle fait | Exemple
Mesure | Points, lignes, polygones | Distance, longueur, superficie | Superficie d'une région
Zone tampon (buffer) | Points, lignes, polygones | Zone d'influence à une distance donnée | Rayon de 5 km autour d'un centre de santé
Fusion (dissolve) | Polygones | Regroupe des polygones selon un attribut | Départements → régions
Découpage (clip) | Toutes géométries | Extrait une couche à l'intérieur d'une autre | Routes à l'intérieur d'une région
Intersection / union | Polygones (et autres) | Combine deux couches | Zones inondables ∩ limites admin.
Jointure spatiale | Toutes géométries, entre elles | Associe des attributs selon la position | Ménage (point) → région (polygone)
IFORD Yaoundé • Module 1 — Jour 1
9

## Slide 10
3. LE RASTER
Les données raster
Définition — Une grille régulière de cellules (pixels) ; chaque cellule porte une valeur. Représente une surface continue, contrairement au vecteur.
Contenu — Une valeur numérique par cellule (altitude, température, population…) et une résolution (ex. 100 m x 100 m).
Ce que cela permet de faire — Représenter des phénomènes continus ; calculer cellule par cellule ; produire des surfaces d'estimation sans limites administratives.
Utilité — Modèles numériques de terrain, occupation du sol, surfaces de population (WorldPop), précipitations, imagerie satellite.
IFORD Yaoundé • Module 1 — Jour 1
10

## Slide 11
3.1 L'ALGÈBRE RASTER (SANS R)
Quatre catégories d'opérations
Catégorie | Principe | Exemple | Utilité
Locales | Chaque cellule dépend uniquement de sa propre valeur | Reclasser l'altitude ; indice de végétation | Créer de nouveaux indicateurs
Focales | Chaque cellule dépend de ses cellules voisines | Calculer la pente ; lisser une surface | Détecter des tendances locales
Zonales | Les cellules sont regroupées par zone (polygone) | Population moyenne par région | Passer du continu à l'indicateur par zone
Globales | Le calcul dépend de l'ensemble du raster | Distance à la route la plus proche | Modéliser l'accessibilité
L'algèbre raster transforme des données brutes (image satellite, modèle d'altitude) en indicateurs directement exploitables pour la décision : zones à risque, zones prioritaires, indices de vulnérabilité.
IFORD Yaoundé • Module 1 — Jour 1
11

## Slide 12
3.2 CROISER VECTEUR ET RASTER
La combinaison raster / polygone
Statistique zonale — résumer les valeurs d'un raster (moyenne, somme, min, max) à l'intérieur de chaque polygone d'une couche vectorielle.
Population totale par région à partir d'une surface de population (raster).
Précipitation moyenne annuelle par département.
Altitude ou pente moyenne par zone de dénombrement.
Le principe peut s'inverser : convertir un polygone en raster, ou un raster en polygone. La mise en pratique se fera dans R au Jour 2 — la logique doit être comprise avant.
Région A
Raster (population, précipitation…) agrégé dans les limites du polygone
IFORD Yaoundé • Module 1 — Jour 1
12

## Slide 13
4. FORMATS DE FICHIERS SPATIAUX
Sous quelle forme sont stockées les données ?
Format | Type | Caractéristiques | Point clé
Shapefile (.shp) | Vecteur | Ensemble de plusieurs fichiers (.shp, .shx, .dbf, .prj) | Une seule couche par fichier
GeoJSON (.geojson) | Vecteur | Format texte, lisible, basé sur JSON | Léger, adapté au web
GeoTIFF (.tif) | Raster | Image géoréférencée avec projection intégrée | Un fichier par raster
Géodatabases (GDB) | Vecteur et/ou raster | Un seul fichier/dossier, plusieurs couches et tables | Regroupe un projet entier
IFORD Yaoundé • Module 1 — Jour 1
13

## Slide 14
4.1 ZOOM
Les bases de données géographiques (GDB)
Contrairement au shapefile (une seule couche par fichier), une géodatabase regroupe plusieurs couches, tables et leurs relations dans un seul fichier ou dossier.
File Geodatabase (.gdb)
Format propriétaire Esri — dossier contenant l'ensemble des couches d'un projet (points, lignes, polygones, tables, rasters).
GeoPackage (.gpkg)
Format ouvert (norme OGC), basé sur SQLite — plusieurs couches vectorielles et rasters dans un seul fichier portable.
Bases spatiales serveur
PostGIS, SpatiaLite… — très grands volumes, plusieurs utilisateurs simultanés.
Intérêt pour un producteur de statistiques : centraliser régions, départements, arrondissements, localités et routes dans un seul fichier cohérent.
IFORD Yaoundé • Module 1 — Jour 1
14

## Slide 15
5. REPÉRER L'ESPACE
Systèmes de référence de coordonnées (CRS)
La Terre est une sphère, la carte est plane. Le CRS définit comment projeter cette réalité et dans quelle unité les positions sont exprimées.
Type de CRS | Unité | Exemple | Usage recommandé
Géographique | Degrés (lon/lat) | WGS84 — EPSG:4326 | Stockage, échange, affichage web
Projeté | Mètres | UTM Zone 32N / 33N (Cameroun) | Calculs de distance et de superficie
Règle pratique : stocker et partager en WGS84 ; transformer vers l'UTM dès qu'un calcul de distance ou de superficie est nécessaire.
IFORD Yaoundé • Module 1 — Jour 1
15

## Slide 16
6. APPLICATION
Les données spatiales et les statistiques nationales
Les instituts nationaux de statistique s'appuient de plus en plus sur les données spatiales pour améliorer la qualité et la granularité de leurs productions.
Cartographie censitaire et zones de dénombrement
Ciblage des enquêtes
Suivi des indicateurs au niveau infra-national
Croisement avec des couches environnementales
10
Régions
58
Départements
360
Arrondissements
Sources : Institut National de la Cartographie (INC), Humanitarian Data Exchange (HDX Cameroun)
IFORD Yaoundé • Module 1 — Jour 1
16

## Slide 17
SYNTHÈSE DU JOUR 1
Ce qu'il faut retenir
Vecteur (point, ligne, polygone) vs raster (grille de cellules)
Opérations vectorielles et algèbre raster
Combinaison raster / polygone : la statistique zonale
Formats de fichiers, dont les géodatabases (GDB)
Le rôle du CRS dans la représentation géographique
Ces notions seront mises en pratique dans R dès le Jour 2, avec le package sf.

## Slide 18
Questions ?
Merci pour votre participation active au Jour 1 !
contact@iford-cm.org • www.iford-cm.org
Rendez-vous au Jour 2 : Pratique vectorielle avec R